## Slide 1
Identificação do fluxo de calor crítico em sistemas de resfriamento de eletrônicos por jatos incidentes
Guilherme Fidelis Peixer e Josafat Ribeiro Leal Filho
INTRODUÇÃO
CONJUNTO DE DADOS
METODOLOGIA
CONCLUSÕES
REFERÊNCIAS
Sprays e jatos são maneiras eficientes para o resfriamento de sistemas eletrônicos de alta potência, sistemas de telecomunicação e aplicações aeronáuticas. A transferência de calor com mudança de fase permite que a taxa de remoção de calor em tais sistemas possa ser muito alta. Apesar disso, deve se evitar alcançar o fluxo de calor crítico, em que ocorre um superaquecimento localizado na superfície sendo resfriada, usualmente catastrófico. Por isso, o presente trabalho tem como objetivo determinar se o fluxo de calor crítico está próximo de ser alcançado na superfície resfriada.
RESULTADOS
Zona de Teste Experimental [1]
Os dados utilizados consistem em vídeos de uma zona de teste experimental capturados por uma câmera Phatom V.12.1. Foram utilizados vídeos em 3 condições diferentes de arranjos de jato e posicionamento de câmera e com taxas de transferência de calor variando entre 25 W até 225 W, em intervalos de 25 W. A condição de 225 W foi considerada como sendo o limite antes da ocorrência do fluxo de calor crítico e estabelecido como condição de parada do experimento. Mais detalhes sobre o aparato experimental, condições de teste e resultados e conclusões podem ser encontrados em [1].
Imagens da zona de teste para taxas de transferência de calor de 25 W (esquerda) e 225 W (direita)
Para cada vídeo capturou-se um frame por segundo, os quais foram posteriormente divididos em dois conjuntos: um de treino e outro de validação.
Para solucionar o desafio proposto no presente trabalho, duas etapas foram realizadas. A primeira consiste na detecção e localização da zona de teste para os diferentes posições da câmera e a segunda na identificação do início do regime de fluxo de calor crítico. Para a localização da zona de teste foi utilizado o Faster R-CNN ResNet-50 [2]. Foram feitas anotações em 173 imagens no padrão Pascal-VOC.
Para a identificação do fluxo de calor crítico, foram utilizadas estratégias de visão clássica e aprendizado profundo. Pela primeira, uma limiarização binária foi aplicada. Pela última, uma rede neural com 4 conjuntos de camadas ocultas compostas por uma convolução, um Dropout e um Pooling e uma camada oculta totalmente conectada foi utilizada
Uma abordagem de segmentação não supervisionada foi utilizada aplicando camadas convolucionais, barch normalization, softmax e argmax classification proposta por Kanezaki [3] para determinar as Dry Patches.
[1] CARNEIRO, Marcus Vinicius P.; BARBOSA JR, Jader R. A comparison of parallel and colliding jet arrays in a compact vapour compression heat sink for electronics cooling. Applied Thermal Engineering, v. 195, p. 117217, 2021.
[2] GIRSHICK, Ross. Fast r-cnn. In: Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2015. p. 1440-1448..
[3] KANEZAKI, Asako. Unsupervised image segmentation by backpropagation. In: 2018 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (ICASSP). IEEE, 2018. p. 1543-1547.
Imagens da zona de teste anotadas (esquerda) e localizadas (direita)
O método utilizado para a detecção da zona de teste mostrou-se bastante eficiente, conseguindo alcançar valores de IoU na ordem de 0.99.
Para um limiar dos valor dos pixels de 210 e um percentual de área de 1.45% A acurácia do método no conjunto de validação foi de 0,923 e no de teste de 0,830. Já As redes neurais apresentaram uma acurácia no conjunto de treinamento de 0,974 e no de validação de 0,921
Curvas ROC e valores de AUC para diferentes valores de limiar (T)
No presente trabalho foram avaliados métodos de visão computacional clássica e por aprendizado profundo para o resfriamento de eletrônicos por jatos incidentes. A localização da zona de teste foi realizada por métodos de aprendizado profundo, conseguindo realizar a tarefa de maneira adequada. Métodos de Visão Computacional Clássica e aprendizado profundo foram utilizados para a identificação do fluxo de calor. Ambos os métodos foram considerados adequados, com os métodos por aprendizado profundo apresentando melhor performance (maior acurácia), mas consumindo um custo computacional maior.
A segmentação não supervisionada mostrou-se uma abordagem eficiente para identificação dos Dry Patches, porém para algumas regiões foram identificados em regiões em que não existiam dry patches zonas beges na segmentação.
Segmentação não supervisionada da zona de teste